|  | ΒΕΝΖΙΝΗ | DIESEL |
| --- | --- | --- |
| Έκδοση | Energy TCe 130 | Energy dCi 110 | Energy dCi 110 EDC | Energy dCi 130 | Energy dCi130 4WD |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| Τύπος ψεκασμού | Άμεσος | Άμεσος ψεκασμός Common rail |
| Χωρητικότητα (cm3) | 1,197 | 1,461 | 1,598 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 72.2 x 73.1 | 76 x 80.5 | 80 x 79.5 |
| Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων | 4/16 | 4/8 | 4/16 |
| Καύσιμο | Αμόλυβδη | Diesel |
| Προδιαγραφές ρύπων | Euro 6b |
| Μετάδοση | 2WD | 4WD |
| Μέγιστη ισχύς kW EEC (ίπποι) / σ.α.λ. | 96 (130) / 5,500 | 81 (110) / 4,000 | 96 (130) / 4,000 |
| Μέγιστη ροπή Nm EEC / σ.α.λ. | 205 / 2,000 | 260 / 1,750 | 250 / 1,750 | 320 / 1,750 |
| Stop & Start και σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα | • |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |
| Τύπος κιβωτίου | Μηχανικό χειροκίνητο | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC | Μηχανικό χειροκίνητο |
| Αριθμός σχέσεων | 6 |
| ΕΠΙΔOΣΕΙΣ |
| Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 192 | 182 | 181 | 190 |
| Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 10.1 | 11.9 | 11.7 | 9.9 | 10.5 |
| Επιτάχυνση 0-1000μέτρα (δλ.) | 31.5 | 33.5 | 33.2 | 31.9 | 32.5 |
| ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ |
| Διαστάσεις τροχών & ελαστικών | W16: 215/65 W17: 215/60 | M&S**:215/60 W19 225/45 | W16: 215/65 W17: 215/60 | M&S**:215/60 W19:225/45 | W16: 215/65 W17: 215/60 | M&S**:215/60 W19: 225/45 | W16 : 215/65 W17 : 215/60 | M&S**:215/60 W19:225/45 | W16: 215/65 W17: 215/60 | M&S**:215/60 W19: 225/45 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ |
| Πόλη (λτ./100χλμ) – NEDC | 6.8 | 7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5 .5 |
| Εκτός πόλης (λτ./100χλμ.) – NEDC | 4.9 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
| Μικτός κύκλος (λτ.l/100χλμ.) – NEDC | 5.6 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4 .9 |
| Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο (λτ./χλμ.) – NEDC | 126 | 130 | 99 | 103 | 99 | 103 | 113 | 117 | 126 | 129 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λτ.) | 55 | 65 |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ |
| Λειτουργία ECO | • |
| ECO 2 με R-Link 2 | • |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| Τύπος υποβοήθησης | Ηλεκτρική |
| Ακτίνα στροφής (μέτρα) | 5,36 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ |
| Εμπρός: Αεριζόμενοι δίσκοι (χλστ.) | 296x26 |
| Πίσω: Δίσκοι (χλστ.) | 290x13 |
| ΒΑΡΗ (κιλά) |
| Απόβαρο | 1,306 | 1,320 | 1,380 | 1,394 | 1,407 | 1,421 | 1,415 | 1,429 | 1,536 | 1,536 |
| Ωφέλιμο βάρος | 547 | 546 | 536 | 530 | 536 | 530 | 549 | 543 | 514 | 523 |
| Μέγιστο βάρος | 1,853 | 1,866 | 1,916 | 1,924 | 1,943 | 1,951 | 1,964 | 1,972 | 2,050 | 2,059 |
| Μέγιστο βάρος κύλισης | 3,053 | 3,066 | 3,266 | 3,274 | 3,393 | 3,401 | 3,764 | 3,772 | 3,850 | 3,859 |
| Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα | 690 | 695 | 725 | 730 | 740 | 745 | 745 | 750 | 750 | 750 |
| Μέγιστο βάρος οροφής | 75 |

*Οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

** W17 Ελαστικά Mud & Snow

# Text boxes

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*

RENAULT KADJAR